## Slide 1: Sistemas de ahorro energético en Comunidades de Regantes
Miguel Angel García Turienzo.
Subdirector de Infraestructuras Agrarias de ITACyL
Jornadas Todomaíz en Babilafuente (Salamanca)

## Slide 2: ACTUACIONES ITACYL EFICIENCIA ENERGÉTICA CCRR
ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN CCRR
BAJA PRESIÓN EN ASPERSIÓN (REBAPRES)
SISTEMAS DE RIEGO POR GRAVEDAD (100% ENERGÉTICO)

## Slide 3: Energía fotovoltaica en las CCRR
Las energías renovables, especialmente la fotovoltaica, pueden jugar un papel crucial en la sostenibilidad de las comunidades de regantes en Castilla y León, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y los costes operativos.

## Slide 4: Aspectos clave de la implantación de energía fotovoltaica 01 04 02 05 03 06
Ahorro coste energético
Soberanía energética
Reducción emisiones CO2
Mantenimiento sencillo
Mejora de competitividad
FEADER

## Slide 5: Evolución precios energía

## Slide 6: Condicionantes técnicos y económicos
Coste aproximado 1-1,7 €/kWp instalado (experiencia ITACyL), proyecto personalizado.
AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES.
Disponibilidad de terrenos (ojo retranqueos 10 m parcelas y 15 m DP). Seguidor a un eje 20m2/kWp, instalaciones fijas 10-15 m2/kWp
Limitación 10MWp (EIA).
Cofinanciación ITACyL-CCRR-SEIASA o ITACyL-CCRR.
FEADER (convenio previo).
Proyecto CCRR. Supervisión y ejecución ITACyL + DO + SyS.

## Slide 7: ACTUACIONES EN MARCHA Y PREVISTAS

## Slide 8: ACTUACIONES EN MARCHA Y PREVISTAS
01
Finalizadas: 18.916 ha
Iniciadas + licit: 60.251 ha
02
03
Proyecto: 1.150 ha
04
Convenio: 12.000 ha

## Slide 9: 52,6 Mwp 92.317 ha 63,2 M€
Potencia instalada
Superficie total
Inversión total
28.000 t
GEI evitados (CO2)
GRANDES CIFRAS

## Slide 10: CASOS DE ÉXITO.
Instalaciones promovidas por ITACyL y las CCRR ya en funcionamiento

## Slide 11: Estación fotovoltaica CCRR Tordesillas
Estación de Tordesillas(1,15 MWp) 58% energía FV
Estación San Miguel (0,9 MWp) 52% energía FV

## Slide 12: San Miguel del Pino: FLUJOS

## Slide 13: Tordesillas: FLUJOS

## Slide 14: Estación fotovoltaica Becerril del Carpio (0,64 MWp)

## Slide 15: Estación fotovoltaica Toro Zamora
Chart: Planta FV Toro Zamora
| SECTOR I | SECTOR II | SECTOR III
CAPACIDAD DE GENERACIÓN PREVISTA (KWH) | 2286000 | 498000 | 4491000
CONSUMO ELÉCTRICO MEDIO (KWH) | 2448000 | 1163000 | 4547000
PREVISION DE AUTOCONSUMO FV | 1096000 | 264000 | 1892000
PREVISIÓN AHORRO ENERGÉTICO % | 44 | 22 | 41
AHORRO MEDIO CONSEGUIDO 2023_2024 | 0.44621 | 0.27981 | 0.38801
Chart: Potencia Sectores Toro Zamora (Wp)
| POTENCIA NOMINAL DEL PARQUE Wp
SECTOR I | 1575
SECTOR II | 350
SECTOR III | 2625

## Slide 16: Riego de baja presión (REBAPRES)
El proyecto REBAPRES busca implementar soluciones innovadoras para la reducción de presión en las redes de riego, aumentando así la eficiencia y sostenibilidad del uso del agua.

## Slide 17
MATERIAL E INSTRUMENTACIÓN INSTALADA
VYRSA (VYR-37)
NETAFIM
(D-NET 9575)
NELSON IRRIGATION
(R33LP)
REGULADORES DE PRESIÓN
(VYR-19 30 PSI Y PRV 2000)
Válvulas y contadores
NAANDANJAIN
(5035 SD LP)
Notes: Qué significa el acrónimo “Rebapres”. …
Proyecto enmarcado en la submedida 16.2 …

## Slide 18
RESULTADOS DE PRODUCCIÓN COMERCIAL EN ENSAYOS DE ENSAYOS DE MAÍZ
El comportamiento y rendimiento del maíz ante los dos escenarios de riego ensayados ha sido bueno en todos los ensayos realizados. En ningún caso, la producción se ha visto mermada.

## Slide 19: Diseño de regadíos solución 100% energética
01
02
Canal Bajo Bierzo 4.016 ha y 9,5 km de tubería de abastecimiento
Canal Bajo Carrión 6.600 ha y 10 km de tubería de abastecimiento.

## Slide 20: GRACIAS
Miguel Angel García Turienzo
infraestructurasagrarias@itacyl.es